г. Ульяновск, ТЦ «СтройГрад», ул.Марата д.8, корп.1, этаж 3, бутик 51 тел.(8422) 44-75-95, 75-69-71

ТЦ «СтройМаркет», пр-т Ульяновский д.24, бутик Г.12 тел. (8422) 22-10-18

e-mail: info@am-pool.ru  www.am-pool.ru

========================================================================================

===================================================================================================

Краткое описание (часто используемых) хим. Реагентов

| Материал | Применение | Дозировка |
| --- | --- | --- |
| ДЕЗАЛЬГИН и аналоги: альгицид, альгитинн жидкий концентрат рН - нейтральный, без хлора (по 1 л) | Препятствует образованию водорослей с эффектом просветления. Вводится около триски. | Предварительная: стенки и дно намазать раствором разведенным в ведре в пропорции 200 мл. на 10 л. воды. Первичная: 150 мл на 10 куб. воды Еженедельно: 30 мл (закрытый бассейн) 50 мл (открытый) на 10 куб. м., заросший: на 10 куб. м. 250мл Дезальгина и 10 таблеток Хлориклора и 200 г Хлорификса –Гранулята |
| ПИТТХЛОР быстрорастворимый гранулят жесткого хлора извести содержащий с умеренным осадком (по 13 кг) | Для дезинфекции мягкой воды, подходит для ударного хлорирования. Вводится на ночь около триски. Позволяет сократить на 30 % применение хлора. Растворять: сначала вода, потом ПИТТХЛОР. | Первая: 80 гр. на 10 куб. м., еженедельно: 50 гр. на 10 куб. м., 1-2 раза. Мутная вода: 150 гр. |
| СТАБИХЛОРАН медленно растворимый хлоростабилизирующий (по 1 кг) | Путем однократной добавки, уничтожает преждевременные потери хлора, вызванные солнцем и температурой. Вводится в скиммер или в бассейн с циркуляцией фильтра. | 200 гр. на 10 куб. м. При использовании хлорилонга, хлорификса добавок не требуется. |
| КВИКФЛОК Супер Эквитал Жидкое средство (по 1л) | Усиливает действие песочных фильтров, удаляет взвеси. Вводится через скиммер. | Квикфлок Супер 100 - 200 мл. при работающем насосе. Эквитал - 135 мл на 10 куб. м. Добавляется в скиммер. |
| рН – МИНУС Экви-плюс концентрированные кислотные гранулы (по 0,5 кг, 6 кг) | Для снижения рН. Вводится около триски. | Для снижения рН на 0,1 необходимо 100 гр. рН – минус на 10 000 л. |
| рН – ПЛЮС Экви-минус концентрированный щелочной порошок (по 4 кг) | Для повышения рН. Вводится около триски. | Для повышения рН на 0,1 необходимо 100 гр. на 10 000 л. |
| БАЙРОХЛОР мини Быстрорастворимые таблетки (по 1 кг) | Для быстрого повышения хлора, растворяется в емкости, вводится около триски | 1-2 таблетки на 10 000 л. |
| ДЕКАЛЬЦИТ для бассейнов | Очиститель для бассейнов, быстро удаляет известь | Разбавление 1:5 или без разбавления |
| ДЕКАЛЬЦИТ фильтр, Кислый порошкообразный | Улучшает эффективность фильтрования, предотвращает отложение грязи и известкового налета на оборудовании и покрытие бассейна. Для материалов неустойчивых к щелочам (алюминий) не пригоден. | Каждые два месяца 300-500 гр. заливать в скиммер и включать фильтр в положении «обратная промывка». |
| ХЛОРИФИКС – быстрорастворимый хлоргранулят (по 1 кг, 5кг) | Против бактерий, грибков и вирусов, разрушает органические вещества, вызывающие помутнения и загрязнения. Вводится около триски на ночь. | Первичная и еженедельная: 50 гр. на 10 куб. м. Мутная вода: 200 гр. на 10 000л. |
| ХЛОРИКЛАР Хлорификс (хлор-шок) Быстрорастворимые таблетки хлоросодеражащие рН нейтральный по 0,85, 5 кг | Для дезинфекции, против помутнения и загрязнения в воде, предотвращает разложение хлора при высоких температурах и солнце. Вводится на ночь в дозаторе или через скиммер. | Хлориклар- Первичная и еженедельная: 3 таблетки на 10 куб. м. Хлорификс -50гр на 10куб. м Мутная вода: Хлориклар 10 таблеток хлориклара и затем 250 мл дезальгина на 10 куб. м. Хлорификс – 200 гр на 10 куб м. и затем 250 мл Дезальгина |
| ХЛОРИЛОНГ 200 Лонгафор (Хлор длительный) Медленно растворимые таблетки, рН нейтральный (по 1.25 кг) | Для дезинфекции, против помутнения и загрязнения, стабилизирует хлор, предотвращает его разложение при высоких температурах и солнце. Вводится на ночь в дозаторе или через скиммер, При объеме меньше 25 куб. м. использовать МИНИЛОНГ. | Первичное: 1 таблетка на 30 куб. Последующая: 1 таблетка на на 30 куб. раз в 1 - 2 недели. Для быстрой коррекции добавлять ХЛОРИФИКС или ХЛОРИКЛАР. |
| АДИСАН - (метасиликат натрия) порошкообразный щелочный очиститель (по 1 кг) | Очиститель краев и плиток, удаляет грязь, копоть и сажевые окаймления. Для уборки перекрытия и потолка, вспомогательных помещений бассейна, душа, ванн, туалетов. | от 10 % - го (1 кг на 10 л воды развести в ведре) Для материалов неустойчивых к щелочам Непригоден. |
| БАЙРОКЛАР дуо таб Состоит: Байроклар Таб, И Байроплюс Таб без пены, рН нейтральный | Байроклар Таб. (белая) для дезикаракации, Байроплюс Таб (синяя) для активизации дезинфиционнго действия и защиты от водорослей. Синяя таблетка только для бассейнов. Байроклар таб ( белая) вводится через плавающий дозатор. Вместе растворять в дозаторе нельзя. При помутнении , изменении цвета, отсутствии Байроклар дуо таб, можно кратковременно, одноразово применить хлориклар или хлорификс. | Доза состоит из одной белой и одной синей таблеток и достаточна для 30 куб. м. Первая: 2 пары таблеток еженедельно: 1 пара на 30 куб. м. |
| МИНИЛОНГ Медленно растворимые таблетки Высокое содержание активного хлора, безизвестковый РН-нейтральный | Для длительной дезинфекции. Действует на бактерии, вирусы и грибки в воде бассейнов и разлагают органические взвеси и нечистоты. Вводится на ночь в дозаторе или через скиммер. Используется в бассейнах меньше 25 куб.м. Если больше, то использовать хлорилонг. | Первичное: 1 табл. на 5 куб.м. Последующая: 1 табл. на каждые 5 куб.м. еженедельно. Для быстрой коррекции добавить хлорификс или хлориклар. Против роста водорослей регулярно добавлять дезальгин |
| ПУРИПУЛ Зимний концентрат для открытых плавательных бассейнов. | Действует при продолжительном использовании осенью против сильного роста водорослей в заполненных бассейнах зимой. Делает не затруднительной весеннюю очистку | Однократно вводится в различные места (1:5), для наилучшего распределения по окончании купального сезона. Дозировка зависит от жесткости воды: 0-20( dH: 30мл/куб.м. 20-30( dH: 40 мл/куб. c 30( dH: 50 мл/куб. |
| БАЙРОФИКС Жидкое средство. Выделяет в воде активный кислород. Не содержит хлора. | Предотвращает быстрое помутнение, рост водорослей. | Однократно ввести 1 л. на 10 куб. воды в разных местах. |
| БАЙРОКЛАР ТАБ/БАЙРОПЛЮС | Байроклар таблетки (компонент 1 ) и Байроплюс (компонент 2) являются составляющими двухкомпонентного Кислородного метода ухода за водой на базе активного кислорода , Байроклар таб быстро дезинфицирует воду , а Байроплюс усиливает дезинфицирующее действие Байроклар таб и препятствует росту водорослей. | Первичное использование: 2 табл. на 30 куб.м. содержимого бассейна + 150 мл на 10 куб.м. Байроплюс. Последующее использование: Еженедельно 1 табл. Байроклар на 30 куб.м. + 30 мл Байроплюс (закрытый) и 50мл (открытый) на каждые 10 куб.м. |
| КАЛЬЦИНЕКС ПУЛ | Предотвращает выделение жестких образований в воде. При этом не происходит помутнение воды и образование известковых отложений. Связывает металлы в воде и не допускает откачивание воды ионами металлов. | Необходимо вводить непосредственно после заполнения бассейна. 0-15( dH: 15мл/куб.м. 15-20( dH: 20 мл/куб. 20-25( dH: 25мл/куб.м. от 20( dH: 30 мл/куб. на куб.м. воды. |
| РАНДФИКС | Густой очиститель краев, удаляет грязь, жир и копоть | Для удаления грязи, нанести на тряпку или губку в неразбавленном виде загрязнение удалить |
| СУПЕРФЛОК С | С помощью Суперфлока С можно не фильтруемые загрязнения в воде сделать фильтруемыми. Вода становится чистой | В течении 1-2 недель после промывания положить Суперфлок картуш в скиммер. 1 картуш хватает для обработки максимально 50 куб.м. воды. |

Внимание: Средства по уходу за водой  вводят в бассейн следующим образом:

1.Жидкие --- непосредственно в воду бассейна под струю возврата воды.

2.Порошки и гранулы------- разводят в ведре воды до полного растворения и

добавляют раствор непосредственно в бассейн(равномерно по всему объёму.

3. Таблетки---- кладут в плавающий дозатор или скиммер ( забор воды с поверхн.)