г. Ульяновск, ТЦ «СтройГрад», ул.Марата д.8, корп.1, этаж 3, бутик 51 тел.(8422) 44-75-95, 75-69-71

ТЦ «СтройМаркет», пр-т Ульяновский д.24, бутик Г.12 тел. (8422) 22-10-18

e-mail: info@am-pool.ru  www.am-pool.ru

========================================================================================

===================================================================================================

# ИНСТРУКЦИЯ

КАК СПРАВЛЯТЬСЯ СО СЛОЖНЫМИ СИТУАЦИЯМИ В БАССЕЙНЕ

| СИМПТОМ | ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА | ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА | КАК ИСПРАВИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мутная вода | Накопление грязи и загрязнений, которые привносятся в воду купальщиками. ИЛИ Начальная стадия развития водорослей ИЛИ Неэффективность хлора. ИЛИ Неэффективная фильтрация. ИЛИ Наличие взвешенных частиц в воде бассейна. | Недостаточное количество хлора или плохая фильтрация. Недостаточный уровень содержания хлора Чрезмерная стабилизация Фильтр заблокирован или загрузку фильтра следует обновить. Осаждение солей вследствие высокого уровня pH или высокой щёлочности. | Промойте фильтр методом обратной промывки, затем добавьте избыточное количество хлора в воду, чтобы количество свободного хлора в ней стало 10 мг/литр. Добавьте осветлитель, чтобы довести воду до нормы. Добавьте избыточное количество хлора в воду. Через 24 часа проведите обратную промывку фильтра. Поддерживайте уровень хлора в воде выше 1 мг/литр. Постарайтесь не допустить повторного развития водорослей. Разбавьте воду в бассейне, то есть добавьте в него свежей воды, и введите в воду ударную дозу хлора. Проверьте песок, патрон фильтра, или диатомитовую загрузку фильтра (см. ниже) *см. заметки о фильтрации Откорректируйте уровень pH и/или уровень щёлочности. |
| Неприятная вода. Воспалённые глаза/носоглотки. Зудящая кожа. | Большое содержание связанного хлора в воде. ИЛИ Присутствие в воде детергентов из чистящих и моющих смесей. ИЛИ Вода слишком кислая или слишком щелочная. | Слишком низкий уровень содержания свободного хлора в воде. Реакция между хлором и детергентом (очищающим и моющим средством). Уровень pH слишком низкий или слишком высокий. | Добавьте в воду избыточное количество хлора. Используйте в бассейне такие чистящие и моющие средства, которые совместимы с хлором. Откорректируйте pH как указано ниже. |
| Трудно постоянно сохранять требуемый уровень хлора. | Солнечный свет разрушает хлор. ИЛИ Повышенное содержание загрязняющих веществ в воде. ИЛИ Слишком высокая температура воды. | Хлор в воде находится в состоянии неустойчивого равновесия. Недостаточное хлорирование воды. Микроорганизмы в воде размножаются быстрее. | Используйте стабилизатор или стабилизированный хлор. Добавьте в воду ударную дозу хлора. Увеличьте дозу дезинфицирующего средства. |
| СИМПТОМ | ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА | ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА | КАК ИСПРАВИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ |
| После добавления хлора в воду прибор для тестирования воды не показывает, что количество хлора в ней увеличилось. | Возможно, что уровень хлора слишком высок. | Большое количество хлора в воде обесцвечивает реагент в таблетках, используемых для тестирования. | Дехлорируйте воду, или сделайте так, чтобы количество хлора в воде уменьшилось естественным путём в течение некоторого времени. Если уровень содержания хлора в воде очень высок, то снижайте его при помощи химических веществ. |
| Уровень pH слишком низкий. | Низкий уровень pH в водопроводной воде данной местности. ИЛИ Донор хлора – это некий кислый раствор. ИЛИ Избыточная коррекция уровня pH в воде. | Добавляется недостаточное количество кальцинированной соды. | Добавьте в воду такое количество кальцинированной соды, которое необходимо добавить согласно инструкции, чтобы уровень pH в ней поддерживался в диапазоне от 7,2 до 7,6. |
| Уровень pH слишком высокий. | Высокий уровень pH в водопроводной воде данной местности. ИЛИ Использование щелочных соединений в качестве доноров хлора. ИЛИ Вымывание солей, которое происходит в новых бетонированных бассейнах. | Добавляется недостаточное количество безводной кислоты, или же эта кислота применяется неправильно. Высокая щёлочность (см. «рекомендованные нормы щёлочности»). Самокоррекция в течение некоторого периода времени. | Добавьте кислоту согласно инструкции. Поддерживайте уровень pH в воде в диапазоне от 7,2 до 7,6. Снижайте щёлочность до рекомендованного уровня. Проверьте уровень pH. Добавьте кислоту для того, чтобы сохранить уровень pH в воде в диапазоне от 7,2 до 7,6. |
| Уровень pH неустойчивый. | Недостаточное количество бикарбоната для создания защитной зоны для pH. | Низкая общая щёлочность. | Добавьте такое количество бикарбоната, которое необходимо, чтобы общее содержание бикарбоната в воде было на рекомендованном уровне. |
| Уровень pH заблокирован. | Слишком высокий уровень содержания бикарбонатов. | При добавлении водопроводной воды в бассейн щёлочность воды в нём может возрасти в тех местностях, где вода жёсткая. | Проверьте уровень pH в воде. Сделайте всё необходимое, чтобы снизить щёлочность до рекомендованного уровня. |
| Низкая щёлочность воды. | Содержание бикарбонатов в воде снижается после разбавления, особенно в местностях с мягкой водой. | В водопроводной воде низкий уровень содержания бикарбонатов. | Добавляйте бикарбонаты до тех пор, пока уровень щёлочности в воде не увеличится до рекомендованного уровня. |
| Стенки бассейна скользкие. | Это свидетельствует о росте водорослей на стенках бассейна. | Вода хлорируется недостаточно. Стенки резервуара бассейна плохо очищаются. | Добавьте ударную дозу хлора, чтобы убить водоросли. Очистите стенки бассейна от налёта водорослей при помощи щётки или пылесоса. Применяйте альгицид, для предотвращения повторного появления водорослей. |

| СИМПТОМ | ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА | ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА | КАК ИСПРАВИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| Грязь на стенках бассейна на уровне поверхности воды. | Скопление жира, кремов и косметики, смытых с тел купальщиков. | Нерегулярная очистка поверхностей бассейна. | Почистите поверхности бассейна, используя химикаты, которые не наносят вреда окружающей среде. |
| Неприятный осадок, который скапливается на поверхности воды в бассейне. | Равновесное состояние воды нарушено. | Неправильное соотношение между жёсткостью воды по кальцию и общей щёлочностью. | Проверьте и откорректируйте уровни pH, щёлочности и кальция в воде. |
| Острые края вокруг кафельных плиток на стенках и полу бассейна. | Цементный раствор вымывается водой. | Водопроводная вода слишком мягкая. | Залейте новым цементным раствором все те места на стенках и полу бассейна, откуда он был вымыт водой. Поднимите уровень кальция в воде до 350 мг/литр. Замените то дезинфицирующее средство, которым вы пользуетесь, на гипохлорит кальция, применение которого гарантирует сохранение нужного уровня кальция в воде. |
| Плохая фильтрация воды в бассейне. | Песчаный фильтр. Уровень заполнения фильтра песком соответствует норме? НЕТ ДА Картриджный фильтр. Картридж фильтра чистый и в хорошем состоянии? НЕТ ДА | Недостаточное количество песка в фильтре для того, чтобы отфильтровывать твёрдые частицы. Фильтр либо заблокирован, либо требуется вспомогательный фильтрующий материал. Фильтр пропускает твёрдые частицы. Требуется использовать вспомогательный фильтрующий материал. | Добавьте в фильтр недостающее количество песка или смените весь песок в фильтре. Проведите обратную промывку фильтра и в дополнение используйте вспомогательный фильтрующий материал. Поставьте новый патрон в фильтр. Проведите обратную промывку фильтра. Используйте вспомогательный фильтрующий материал. |
| За бассейном не было должного ухода в течение долгого времени. | Нет возможности проводить санитарную обработку бассейна ежедневно. | Используйте плавучее устройство для хлорирования воды. Не забывайте запускать цикл фильтра ежедневно, используя часы-табель. | Если возникнет необходимость, вы можете обратиться за советом в компанию Arch Water Products или в ту компанию, которая поставляет вам хим.реагенты для бассейна. |